Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район

Республики Башкортостан

на период 2016 -2026 годов

2016 год

Содержание

|  |  | Введение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |  |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
|  | 2.1 | Система теплоснабжения |  |
|  | 2.2 | Система водоснабжения |  |
|  | 2.3 | Система водоотведения |  |
|  | 2.4 | Система санитарной очисти территории |  |
|  | 2.5 | Система газификации |  |
|  | 2.6 | Система электрификации |  |
| Раздел 3 |  | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
|  | 3.1 | Территория |  |
|  | 3.2 | Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения |  |
|  | 3.3 | Социальные процессы и явления |  |
|  | 3.4 | Экономический потенциал территории |  |
|  | 3.5 | Инвестиционная привлекательность территории |  |
|  | 3.6 | Производство и облуживание |  |
|  | 3.7 | Промышленность |  |
|  | 3.8 | Непроизводственная сфера |  |
| Раздел 4 |  | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
|  | 4.1 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения |  |
|  | 4.2 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод |  |
|  | 4.3 | Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения |  |
| Раздел 5 |  | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
|  | 5.1. | программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
|  | 5.2. | программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
|  | 5.3. | программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
|  | 5.4 | программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
|  | 5.5 | Инвестиционные проекты |  |
| Раздел 6 |  | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |
|  | 6.1 | Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий |  |
| Раздел 7 |  | Управление программой |  |
| Приложения | Приложение 1 |  |
|  |  | Приложение 2 |  |
|  |  | Приложение 3 |  |
|  |  | Приложение 4 |  |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) сельского поселения Мурапталовский сельсовет (далее МО) разработана в соответствие с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствие с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Мурапталовский сельсовет и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан (далее – программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Мурапталовского сельского поселения Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан. |
| Разработчик программы | ООО «Альфа-проект» |
| Правовые основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; -Федеральный закон от 26.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; -Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности»; -Федеральный закон от 27.07.2010 №110-ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»; -Федеральный закон от 30.12.2004 №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»; - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»; -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; -Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; -Документы территориального планирования поселения и муниципального образования; -Региональные, местные программы социально-экономического развития. |
| Сроки реализации программы | 2015-2025 годы |
| Цели и задачи программы | Проведение комплекса теоретических изысканий экономического и рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, принципов и путей проведения модернизации системы коммунального хозяйства поселения. Оценка текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и определение их основных направлений развития на расчетный срок до 2025 года. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства поселения на период включительно 2025 года. Повышение надёжности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. Улучшение экологической обстановки на территории поселения. Определение потребности, объёмов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры. Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - перспективной обеспеченности и потребности застройки сельского поселения; - надежности; - энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; - качества коммунальных ресурсов. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета муниципального района, средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объём финансирования Программы составляет 91 795 436 руб. |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Система теплоснабжения

Населённые пункты, расположенные на территории СП Мурапталовский сельсовет, в настоящее время не имеют  централизованного теплоснабжения. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение потребителей в населенных пунктах предусмотрено индивидуальное (котлы, конвекторы, печи) с применением природного газа, твердых и жидких видов топлива.

Направления решения проблем в системе

На сегодняшний день котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе, состояние оборудования оценивается как удовлетворительное. Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в 2016-2020 гг. предусмотрены реконструкции существующих тепловых сетей.

2.2 Система водоснабжения

Водоснабжение СП Мурапталовский сельсовет осуществляется из скважин. На территории сельского поселения 9 скважин.

Средний  процент износа водопроводных сетей составляет 50 %. Периодически проводится ремонт по устранению порывов. Ремонт проводится  за счет средств республиканского и местного бюджета, а также средств самообложения населения .

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Население пользуется водой из артезианских скважин. Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым предприятиям в расчете на одного жителя составляет 90,0 литров.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Оборудования и сети водоснабжения в настоящее время поставлены на учет как бесхозяйные объекты, в последующем будут оформлены в собственность администрации сельского поселения Мурапталовский сельсовет Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан и переданы на содержание соответствующей организации.

За оборудование, имущество и муниципальные сети водоснабжения и водоотведения несет эксплуатационную ответственность администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет.

В состав оборудования и имущества входит:

- Скважины

На территории сельского поселения расположено 9 водозаборных скважин. Перечень водозаборных скважин представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Местоположение (точное) | Номер скважины | Производительность проектная м3/час | Производительность фактическаям3/час | Год ввода в эксплуатацию | Марка и количество насосов | Резерв/рабочая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Д.Новокалтаево | 46 | 6,5 | 6,3 | 1962 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  |
| с.Якутово | 144 | 10,0 | 10,0 | 1964 | ЭЦВ 6-10-85 |  |
| с.Новомурапталово | 778 | 6,5 | 6,3 | 1965 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  |
| с.Новомурапталово | 3036 | 6,5 | 6,3 | 1971 | ЭЦВ 6-6,3-85 |  |
| д.Юшатырка |  | 5,5 | 5,5 | 1970 | ЭЦВ 5-5,5-110 |  |
| д.Красный Маяк | 1343 | 6,5 | 6,3 | 1967 | ЭЦВ 6-6,5-80 |  |
| д.Старомурапталово пер.Водный |  | 6,5 | 6,3 | 1965 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  |
| дАксарово |  | 6,5 | 6,5 | 2005 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  |
| дАксарово |  | 6,5 | 6,5 | 1971 | ЭЦВ 6-605-85 |  |

- Башни водонапорные

Неравномерность водопотребления в населенных пунктах регулируется существующими водонапорными башнями типа «Рожновского» высотой 25 м и объемом 25 м3. Башни работают на нужды населения сельского поселения Мурапталовский сельсовет.

Перечень водонапорных башен представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Местоположение (точное) | Количество | Износ (%) |
| --- | --- | --- |
| д.Новокалтаево 52°22'сев.широты 55'37'вост.долготы | 1 | 50% |
| с.Якутово МТФ | 1 | 50% |
| с.Новомурапталово 52°25'сев.широты 55'47'вост.долготы | 1 | 50% |
| с.Новомурапталово 52°26'сев.широты 55'49'вост.долготы | 1 | 50% |
| д.Юшатырка | 1 | 50% |
| д.Красный Маяк 52° 26' сев.ш.55°42'вос.д. | 1 | 50% |
| д.Старомурапталово пер.Водный | 1 | 50% |
| д.Аксарово | 1 | 20% |
| д.Аксарово | 1 | 50% |

- Водоразборные колонки

Перечень водоразборных колонок  по населенным пунктам и количество обеспеченных ими дворов представлен в таблице 3.

Перечень водоразборных колонок

Таблица 3

| Местоположение | Количество дворов |
| --- | --- |
| д.Новокалтаево | 41 |
| с.Якутово | 111 |
| д.Новомурапталово | 41 |
| д.Юшатырка | 64 |
| д.Красный Маяк | 41 |
| д.Старомурапталово | 120 |
| д.Аксарово | 113 |

- Пожарные гидранты

Пожарных гидрантов нет.

- Водопроводные сети, их состав

Перечень водопроводных сетей представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м | Процент износа % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| д.Новокалтаево |  |  |  |
| металл | 100 | 1500 | 50 |
| ПНД | 65 | 200 |  |
| с.Якутово |  |  |  |
| метал | 100 | 2000 | 50 |
| с.Новомурапталово |  |  |  |
| металл | 100 | 1500 | 50 |
| д.Юшатырка |  |  |  |
| металл | 100 | 1500 | 50 |
| д.Красный Маяк |  |  |  |
| металл | 100 | 1600 | 50 |
| д.Старомурапталово |  |  |  |
| ПНД | 100 | 2000 |  |
| Канализация |
| отсутствует |
| Итого: | 10,300 |  |

На территории сельского поселения Мурапталовский сельсовет работает СПК имени Кирова (с.Новомурапталово), специализирующиеся на производстве сельхозпродукции Количество проживающих, использующих центральное водоснабжение согласно проекта генерального плана «Генеральный план СП Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский Республики Башкортостан» выполненный ООО «Уралгеоинформ», 2014 году, на 2034 год составляет:

Таблица 5

| с.Новомурапталово | 1453 |
| --- | --- |
| д.Аксарово | 328 |
| д.Красный Маяк | 185 |
| д.Кызыл Маяк | 42 |
| д.Новоаллабердино | 22 |
| д.Новокалтаево | 120 |
| д.Мураптал | 43 |
| д.Старомурапталово | 404 |
| д.Юшатырка | 236 |
| с.Якутово | 350 |

Итого в сельском поселении численность населения на первую очередь строительства составляет 3001 человек(2024 год), на конец расчетного срока (2034 год) составит 3183 человек.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно, для существующих на сегодняшний день потребителей воды, однако необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание скважинного оборудования и периодически чистить скважины от заиливания для поддержания существующего дебита скважин и для продления срока службы насосного оборудования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

Отсутствие закольцованного участка локальной сети уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Вопрос, который требует решения, это исключение возможного перелива водонапорных башен.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы Водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

На сегодняшний день система водоснабжения сельского поселения Мурапталовский сельсовет имеет износ (50 %), что приводит к  периодическим авариям и отказам оборудования.

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации  Программы приведены в разделе 4.1.

Направления решения проблем в системе:

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074, с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение населения.  Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования. Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2.3 Система водоотведения

Оборудование и муниципальные сети водоотведения по договору переданы в эксплуатационную ответственность администрации сельского поселения Мурапталовский сельсовет. В настоящее время централизованная система бытовой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Согласно проекта «Выполнение генерального плана с выделением территорий первой очереди строительства, определением средства и направления территориального развития населенного пункта, установления границы земель различного назначения использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, предусмотрением увеличения территорий индивидуального жилищного строительства, в том числе резервирования территорий с установлением их границ» выполненный  ООО «Уралгеореформ» предполагается размещение коллектора вдоль реки Большая Юшатырка проходящие через все населенные пункты, вниз по течению, до очистного сооружения, который расположен на юге-западе в пределах сельсовета возле реки.

Окончательный состав очистных сооружений определяется на стадии рабочего проекта.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации  Программы приведены в разделе 4.2.

Проблемы

- Отсутствуют лимиты на образования отходов;

- Учет отходов не ведется;

- Требуется проектирование КНС и БОС;

- Централизованной системой канализации  не охвачены жилые постройки поселка.

Направления решения проблем в системе канализации  населенных пунктов сельского поселения:

- Проектно изыскательские работы по проектированию сетей канализации;

- При проектировании КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования и создание системы измерений объемов стоков;

- Проектирование БОС.

2.4 Система санитарной очистки территории

На территории сельского поселения Мурапталовский сельсовет не определена управляющая компания, либо организация, выполняющая сбор, транспортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов.

На сегодняшний день разработан проект  «Выполнение генерального плана с выделением территорий первой очереди строительства, определением средства и направления территориального развития населенного пункта, установления границы земель различного назначения использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, предусмотрением увеличения территорий индивидуального жилищного строительства, в том числе резервирования территорий с установлением их границ» выполненный ООО «Уралгеореформ» согласно которого все несанкционированные свалки ликвидируются в связи с непосредственной близостью к населённым пунктом. Проектом предлагается вывоз отходов в ближайший полигон ТКО расположенный возле населённого пункта Ермолаево в 30 км от сельсовета. В соответствии с Уставом муниципального образования Мурапталовский сельского поселения Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан одним из вопросов местного значения поселения является: организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора.

Т. е. ответственность урегулирования отношений, возникающих в сфере образования и обращения с отходами, несет администрация сельского поселения.

На первом этапе необходимо:

- определить предприятие, которое обеспечит потребности населения сельского  поселения в услугах по благоустройству и урегулирует отношения, возникшие  в сфере образования и обращения с отходами производства и потребления в части организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения - с целью сокращения объемов их образования, сбережения природных ресурсов и предупреждения вредного воздействия отходов на здоровье населения и окружающую среду.

- установить нормы накопления ТКО для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей.

- установить тариф по вывозу ТКО, ЖБО и крупногабаритного мусора для всех категорий потребителей.

2.5 Система Газификации

Газоснабжение Куюргазинского района осуществляется от АГРС-80 «Канчура», АГРС-30 «Николаевка», АГРС «Бугульчан», АГРС «Якшимбетово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

СП Мурапталовский сельсовет в настоящее время снабжается природным газом.

Газоснабжение существующего жилого массива с.Новомурапталово осуществляется от ГРП.  Газ высокого давления подается в ГРП, расположенной в северной части населенного пункта.  Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП.  Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Газоснабжение существующего жилого массива д.Аксарово осуществляется от ГРП,  расположенном в северо-западной части населенного пункта. Газоснабжение существующего жилого массива д.Красный Маяк осуществляется от ШРП, расположенном в южной части населенного пункта.  Газоснабжение существующего жилого массива д. Кызыл Маяк осуществляется от ГРП, расположенном в центральной части населенного пункта. Газоснабжение существующего жилого массива д. Новокалтаево осуществляется от ГРП, расположенном в юго-восточной части населенного пункта. Газоснабжение существующего жилого массива с.Новомурапталово осуществляется от ГРП, расположенном в населенном пункте Новомурапталово. Газоснабжение существующего жилого массива д.Старомурапталово осуществляется от ШРП, расположенном в южной части населенного пункта.  Газоснабжение существующего жилого массива д.Юшатырка осуществляется от ГРП, расположенном в северной части населенного пункта. Газоснабжение существующего жилого массива с.Якутово осуществляется от ГРП, расположенном в населенном пункте Новомурапталово.

СП Мурапталовский сельсовет предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

Таблица 6

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/м3 | Давление, МПА | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С.Новомурапталово |
| ГРПБ №1 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1100 | исправное |
| ГРПБ №2 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1100 | исправное |
| ШРП №4 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1000 | исправное |
| ШРП №3 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1000 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –5930,0 м |
| с.Якутово |
| ПГБ № 3 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1100 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –2094,10 м |
| Д.Кызыл Маяк |
| ПГБ № 2 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1100 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –454,57 м |
| Д.Аксарово |
| ПГБ № 1 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1100 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –1314,6 м |
| Д.Старомурапталово |
| ШРП №8 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1000 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –2419,0 м |
| Д.Юшатырка |
| ШРП №6 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1000 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –1144,0 м |
| Д.Красный Маяк |
| ШРП №1 | 8000 | 0,3 | 0,003 | 1000 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –691,24 м |
| Д.Новокалтаево |
| ШРП №2 | 8000 | 0,6 | 0,003 | 1000 | исправное |
| Протяженность сетей по н.п. –987,23 м |

Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Схема газоснабжения Мурапталовский сельского поселения — 2-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления, который проходит по сельскому поселению Мурапталовский сельсовет. На межпоселковом газопроводе высокого давления установлен головной газорегуляторный пункт (ГГРП) для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу географического расположения (разделения деревни естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Газовые сети в сельском поселении Мурапталовский сельсовет были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

Протяженность сетей газопровода на территории населенных пунктов сельского  поселения –15034,74 м

Согласно проекта «Выполнение генерального плана с выделением территорий первой очереди строительства, определением средства и направления территориального развития населенного пункта, установления границы земель различного назначения использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, предусмотрением увеличения территорий индивидуального жилищного строительства, в том числе резервирования территорий с установлением их границ» выполненный ООО «Уралгеореформ», исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. На территории Новомурапталово проектом предложено строительство ГРП на участке с газопроводом высокого давления. Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования. Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района. Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах. Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Направления решения проблем в системе

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения не газифицированных объектов жилищного фонда, где отсутствует газификация.

2.6 Система Электрификации

Потребителями электроэнергии в СП Мурапталовский сельсовет района  Куюргазинский район  являются общественные здания, предприятия сельского хозяйства, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

На территории СП Мурапталовский сельсовет имеются 40 ТП. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители Куюргазинского района относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Характеристика трансформаторных подстанций

Таблица 7

| № подстанции | Установленная мощность, (кВА) | ΔРхх | Потери электрической энергии (тыс. кВт*ч /год) | Год ввода в эксплуатацию | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старомурапталово |
| ТП-6453 | 100 | н/д | н/д | 1972 | 1,65 |
| ТП-649 | 160 | н/д | н/д | 1997 |  |
| ТП-6452 | 250 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6487 | 63 | н/д | н/д | 1997 |  |
| Итого | 573 |  |  |  |  |
| Новомурапталово |
| ТП-6481 | 2*400 | н/д | н/д | 2001 | 1,65 |
| ТП-6454 | 250 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6455 | 100 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6456 | 100 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6463 | 100 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6465 | 100 | н/д | н/д | 2002 |  |
| ТП-6462 | 100 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6486 | 160 | н/д | н/д | 1997 |  |
| ТП-6460 | 160 | н/д | н/д | 1996 |  |
| ТП-6471 | 315 | н/д | н/д | 1977 |  |
| ТП-6459 | 100 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6485 | 63 | н/д | н/д | 2001 |  |
| ТП-6488 | 100 | н/д | н/д | 1993 |  |
| ТП-6472 | 400 | н/д | н/д | 1978 |  |
| ТП-6461 | 250 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6451 | 160 | н/д | н/д | 1986 |  |
| Итого | 2558 |  |  |  |  |
| Кызыл Маяк |
| ТП-6469 | 63 | н/д | н/д | 1971 | 1,65 |
| Итого | 63 |  |  |  |  |
| Кр.Маяк |
| ТП-6477 | 100 | н/д | н/д | 1987 | 1,65 |
| ТП-6478 | 100 | н/д | н/д | 1987 |  |
| ТП-6479 | 100 | н/д | н/д | 1987 |  |
| Итого | 300 |  |  |  |  |
| Новокалтаево |
| ТП-6470 | 160 | н/д | н/д | 1971 | 1,65 |
| ТП-6474 | 63 | н/д | н/д | 1971 |  |
| Итого | 223 |  |  |  |  |
| Новоаллабердино |
| ТП-6466 | 63 | н/д | н/д | 1971 | 1,65 |
| Итого | 63 |  |  |  |  |
| Якутово |
| ТП-6467 | 100 | н/д | н/д | 1971 | 1,65 |
| ТП-6480 | 40 | н/д | н/д | 1997 |  |
| ТП-6400 | 63 | н/д | н/д | - |  |
| ТП-6473 | 250 | н/д | н/д | 1971 |  |
| ТП-6468 | 100 | н/д | н/д | 1985 |  |
| Итого | 553 |  |  |  |  |
| Юшатырка |
| ТП-6514 | 160 | н/д | н/д | 1975 | 1,65 |
| ТП-6509 | 100 | н/д | н/д | 1986 |  |
| ТП-6516 | 100 | н/д | н/д | 1975 |  |
| Итого | 360 |  |  |  |  |
| Аксарово |
| ТП-6304 | 250 | н/д | н/д | 1988 | 1,65 |
| ТП-6303 | 160 | н/д | н/д | 1988 |  |
| ТП-6302 | 160 | н/д | н/д | 1988 |  |
| ТП-6301 | 160 | н/д | н/д | 1988 |  |
| ТП-6305 | 160 | н/д | н/д | 1997 |  |
| Итого | 890 |  |  |  |  |
| Всего | 5583 |  |  |  |  |

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории сельского поселения Мурапталовский сельсовет установлены трансформаторные подстанции суммарной установленной мощностью 5583 кВА.

Количество трансформаторов- 40 шт.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Техническое состояние системы электроснабжения сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан характеризуется выработанным ресурсом: более 75 % установленного оборудования эксплуатируется свыше 25 лет. Трансформаторы физически устарели, имеют  технические характеристики Рхх, Ркз, которые значительно хуже характеристик современных трансформаторов. Эти потери влияют на годовые потери в трансформаторе и порой достигают значение в 2 раза больше, чем у современного оборудования. Результаты расчёта потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх со сроком эксплуатации более 25 лет показаны в нижеследующей таблице.

На сегодняшний день на территории муниципального района выполняется программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Куюргазинский района годы 2010-2020 г».

Одним из проблемных вопросов в эксплуатации систем воздушных линий электропередач также является воздействие ветровой нагрузки на провода, с последующим их обрывом или перехлестом (короткое замыкание), так же износ электросетей уличного освещения;

Все приведённые выше позиции показывают, что значительные средства эксплуатирующей организации используются в основном на ликвидации аварийных ситуаций.

Результаты расчёта потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх со сроком эксплуатации более 25 лет (на 2016г.)

Таблица8

| № подстанции | Установленная мощность, (кВт) | ΔРхх (кВт) | Время работы под нагрузкой | Потери электрической энергии (тыс. кВт*ч /год) | Год ввода в эксплуатацию | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*ч) | Потери в денежном эквиваленте (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старомурапталово |
| ТП-6453 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1972 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6452 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 1986 | 1,65 | 8,384 |
| Новомурапталово |
| ТП-6454 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 1986 | 1,65 | 8,384 |
| ТП-6455 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1986 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6456 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1986 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6463 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1986 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6462 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1986 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6460 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1996 | 1,65 | 5,927 |
| ТП-6471 | 315 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1977 | 1,65 | 5,927 |
| ТП-6459 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1986 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6472 | 400 | 0,8 | 8760 | 7,008 | 1978 | 1,65 | 11,563 |
| ТП-6461 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 1986 | 1,65 | 8,384 |
| ТП-6451 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1986 | 1,65 | 5,927 |
| Кызыл Маяк |
| ТП-6469 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,190 | 1971 | 1,65 | 3,613 |
| Кр.Маяк |
| ТП-6477 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1987 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6478 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1987 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6479 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1987 | 1,65 | 4,047 |
| Новокалтаево |
| ТП-6470 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1971 | 1,65 | 5,927 |
| ТП-6474 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,190 | 1971 | 1,65 | 3,613 |
| Новоаллабердино |
| ТП-6466 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,190 | 1971 | 1,65 | 3,613 |
| Якутово |
| ТП-6467 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1971 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6480 | 40 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1997 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6400 | 63 | 0,25 | 8760 | 2,190 | - | 1,65 | 3,613 |
| ТП-6473 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 1971 | 1,65 | 8,384 |
| ТП-6468 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1985 | 1,65 | 4,047 |
| Юшатырка |
| ТП-6514 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1975 | 1,65 | 5,927 |
| ТП-6509 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1986 | 1,65 | 4,047 |
| ТП-6516 | 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 1975 | 1,65 | 4,047 |
| Аксарово |
| ТП-6304 | 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 1988 | 1,65 | 8,384 |
| ТП-6303 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1988 | 1,65 | 5,927 |
| ТП-6302 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1988 | 1,65 | 5,927 |
| ТП-6301 | 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 1988 | 1,65 | 5,927 |
| Всего | 5583 |  |  | 104,251 |  |  | 173,009 |

Направления решения проблем в системе электроснабжения

Для надежности эксплуатации сетей электроснабжения необходима замена деревянных опор на железобетонные. Необходимо также проводить работы по замене воздушных линий 0,4 кВ с неизолированными алюминиевыми проводами подходящие к объекту потребителя на СИП.  Подключение новых  потребителей осуществляется только самонесущим проводом с изоляцией. Результаты расчёта экономического эффекта при замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет приведено в таблице 11. Уменьшение потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх за год составит 104,251 тыс. кВт/год на сумму 209,36 тыс. руб.

Результаты расчёта экономического эффекта при замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по параметру ΔРхх

Таблица9

| № подстанции (установленная мощность) | ΔРхх (кВт) | Время работы под нагрузкой | Потери в (тыс.кВт*ч/год) | Год выпуска | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*ч) | Потери в денежном эквиваленте (тыс.р./год) | Экономия в денежном эквиваленте (тыс.р./год) | Цена изделия (тыс.руб.) | срок окупаемости (год) | Срок службы (нормативный) | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старомурапталово |
| ТП-6453(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6452(250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2016 | 1,65 | 8,384 | 10,48 | 130,000 | 19,0 | 25 | 30 |
| Новомурапталово |
| ТП-6454(250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 130,000 | 19,0 | 25 | 30 |
| ТП-6455(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6456(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6463(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6462(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6460(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| ТП-6471(315) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| ТП-6459(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 130,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6472(400) | 0,8 | 8760 | 7,008 | 2016 | 1,65 | 11,563 | 14,45 | 170,000 | 17,6 | 25 | 30 |
| ТП-6461(250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2016 | 1,65 | 8,384 | 10,48 | 130,000 | 19,0 | 25 | 30 |
| ТП-6451(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| Кызыл Маяк |
| ТП-6469(63) | 0,25 | 8760 | 2,190 | 2016 | 1,65 | 3,613 | 4,51 | 120,000 | 23,3 | 25 | 30 |
| Кр.Маяк |
| ТП-6477(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6478(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6479(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| Новокалтаево |
| ТП-6470(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| ТП-6474(63) | 0,25 | 8760 | 2,190 | 2016 | 1,65 | 3,613 | 4,51 | 120,000 | 23,3 | 25 | 30 |
| Новоаллабердино |
| ТП-6466(63) | 0,25 | 8760 | 2,190 | 2016 | 1,65 | 3,613 | 4,51 | 120,000 | 23,3 | 25 | 30 |
| Якутово |
| ТП-6467(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6480(40) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6400(63) | 0,25 | 8760 | 2,190 | 2016 | 1,65 | 3,613 | 4,51 | 120,000 | 23,3 | 25 | 30 |
| ТП-6473(250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2016 | 1,65 | 8,384 | 10,48 | 130,000 | 19,0 | 25 | 30 |
| ТП-6468(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| Юшатырка |
| ТП-6514(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| ТП-6509(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| ТП-6516(100) | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2016 | 1,65 | 4,047 | 5,05 | 110,000 | 20,4 | 25 | 30 |
| Аксарово |
| ТП-6304(250) | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2016 | 1,65 | 8,384 | 10,48 | 130,000 | 19,0 | 25 | 30 |
| ТП-6303(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| ТП-6302(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
| ТП-6301(160) | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2016 | 1,65 | 5,927 | 7,40 | 157,000 | 20,0 | 25 | 30 |
|  |  |  | 104,251 |  |  | 167,672 | 209,36 | 6.816.000 |  |  |  |

Раздел 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Территория

Куюргазинский район расположен на юге Республики Башкортостан. Он граничит с Федоровским, Мелеузовским и Кугарчинским районами республики и Оренбургской областью. Общая протяженность границ составляет 467,13 километра, площадь территории – 2235 кв. км. Административный центр – село Ермолаево – находится от города Уфы на расстоянии 243 км. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Уфа – Оренбург федерального значения.

Населенные пункты Новомурапталово, Аксарово, Красный Маяк, Кызыл Маяк, Новоаллабердино, Новокалтаево, Мураптал, Старомурапталово, Юшатырка, Якутово расположены в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский  район, сельсовет граничит  на юге с Никитинским сельсоветом Октябрьского района Оренбурской области, на юге-востоке  с Разномойским  сельсоветом Тюльганского района Оренбурской области, на западе с  сельским поселением Якшимбетовский сельсовет, на севере с сельским поселением Отрадинский сельсовет.

Куюргазинский район расположен в центре Западного равнинно-платформенного Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения.

Одним из определяющих фактов для градостроительного развития СП Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан является его отдаленное расстояние от центра муниципального района Куюргазинский район – с. Ермолаево – 34 км. Отдаленность от  железнодорожной станции  Мураптал – 3 км, и возникающие в рамках этой групповой системы населённых мест планировочные связи.

с. Новомурапталово необходимо рассматривать учитывая тесные связи с с. Ермолаево, так как многие социальные, культурные и другие объекты находятся в районном центре, которыми активно пользуется население СП Мурапталовский сельсовет. В последнее время имеет место и обратная связь.

Административным центром СП Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан является с. Новомурапталово. В состав СП Мурапталовский сельсовет входят 10 населённых пунктов (таблица 12).

Перечень населённых пунктов СП Мурапталовский сельсовет с численностью населения и хозяйств на 01.01.2016г.

Таблица 10

| Наименование сельского поселения | Перечень сельских населённых пунктов | В том числе |
| --- | --- | --- |
| Населённый пункт-центр поселения |  |  |
|  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| СП Мурапталовский сельсовет, с. Новомураптаолово | С.Новомурапталово | 1444 | 1444 |
|  | Д.Аксарово | 370 | 370 |
|  | Д.Красный Маяк | 129 | 129 |
|  | Д.Кызыл Маяк | 42 | 42 |
|  | Д.Новокалтаево | 101 | 101 |
|  | Д.Мураптал | 36 | 36 |
|  | Д.Новоаллабердино | 21 | 21 |
|  | Д.Старомурапталово | 410 | 410 |
|  | Д.Юшатырка | 217 | 217 |
|  | С.Якутово | 356 | 356 |
| ИТОГО | 10 н.п. | 3126 | 3126 |

### 3.2. Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения

На территории сельского поселения Мурапталовский сельсовет расположено 10 населенных пунктов, в которых проживает 3126 человек. Зарегистрировано 29 предприятий, из которых 28 – социальной сферы, 1 сельскохозяйственное предприятие. Динамика роста населения приведена в таблице 15.

Рассматривая демографические проблемы СП Мурапталовский сельсовет,  надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость от проблем районного центра – с. Ермолаево. Так как всё поселение развивается без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации СП Мурапталовский сельсовет, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно определить население СП Мурапталовский сельсовет в целом:

- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 3,126 тыс. чел.;

- население проектное, в предусмотренной застройке приблизительно 238 чел.;

Таким образом, население, проживающее на территории СП Мурапталовский сельсовет, в конце расчётного срока может составить 3,181 тыс. человек. Надо добавить, что часть этого населения (это учесть невозможно) составит население «второго жилья».

Поскольку демографический прогноз дан только с учётом оценки части резервных территорий под размещение жилых кварталов, а поселение обладает значительным земельным потенциалом, в решениях генерального плана даны предложения по размещению жилых и других территорий за расчётный срок.

Численность населения с учетом прогнозов развития

Таблица 11

| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельское поселение Мурапталовский сельсовет | 3120 | 3126 | 3130 | 3132 | 3135 | 3138 | 3140 | 3142 | 3150 | 3159 | 3181 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём.

Население сельского поселения Мурапталовский сельсовет, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В концепции территориального планирования сельского поселения Мурапталовский сельсовет предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 25 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 30,0 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры с учетом прогнозов развития сельского поселения на периоды с 2016 до 2025 года приведена в таблице 19.

3.3 Социальные процессы и явления

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система сельского поселения Мурапталовский сельсовет в сильной степени определяется и особенностями географического положения поселения – в достаточной отдалённости от центра Республики Башкортостан - г. Уфа и в близости районного центра с. Ермолаево (34 км). В результате, жители поселения, пользуются некоторыми социальными услугами, в частности, образования, здравоохранения, культуры с.Ермолаево. Обратная связь – не прослеживается.

В социальную сферу сельского поселения Мурапталовский сельсовет входят следующие учреждения и объекты: 4 школы, 4 детских сада,  6 учреждения здравоохранения ФАП и 1 аптека, 6 домов культуры(филиалы), отделение банка, кафе, предприятий торговли общей площадью 2215 м2, музей в с.Новомурапталово,  и т.д.

Из положительных сдвигов в системе общего образования за годы рыночных преобразований выделяется сокращение удельного веса учащихся дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. Однако  за последние годы резко уменьшилось число обучающихся. На территории Мурапталовский сельсовет имеются 4 учреждения дошкольного образования.Состояние детских садов находится в удовлетворительном состоянии.

По данным за 2015 год образовательная сеть Мурапталовский сельсовет представлена 1 средней общеобразовательной  школой, 1 основной общеобразовательной  школой, 2 начальными общеобразовательными школами. Материально-техническое состояние зданий общеобразовательных школ  находится в удовлетворительном состоянии.

Одной из проблем медицинских учреждений является недостаточная укомплектованность как врачами, так и средним медицинским персоналом. Недостаточно оснащены учреждения и в техническом плане, хотя работа в этом направлении ведётся – закупается новое оборудование и медикаменты.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы  сельского поселения Мурапталовский сельсовет характеризуется развитием собственной структуры культуры. На территории поселения имеются 2 СДК, 4 СК. Состояние зданий удовлетворительное.

Также необходимо учитывать и территориальную отдалённость от центра Республики Башкортостан  г. Уфа – где сосредоточены уникальные эпизодические объекты культуры, которыми также пользуются жители сельского поселения Мурапталовский сельсовет.

3.4 Экономический потенциал территории

Экономический потенциал СП Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан формируют сельское хозяйство, промышленность и малый бизнес.

Анализ состояния СП Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан показал, что доминирование поселения  в течение длительного периода времени привело к дисбалансу в развитии территорий поселения, концентрации промышленных предприятий, учреждений сферы обслуживания и культуры в СП Мурапталовский сельсовет, стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в районный центр.

При постепенном спаде сельского хозяйства, которое являлось основой развития многих поселений, сельская местность практически потеряла возможность обеспечивать своим жителям рабочие места. Существующее положение еще в большей степени усугубляется негативной демографической обстановкой.

Указанные причины явились предпосылками к существующему в настоящее время неравномерному развитию Мурапталовский сельсовет по сравнению с другими сельскими поселениями муниципального района  Куюргазинский  район Республики Башкортостан.

3.5 Инвестиционная привлекательность территории

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального  района Куюргазинский район.

Экономика СП Мурапталовский сельсовет  в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в поселении является только сельское хозяйство. Добывающая промышленность, представлена природными строительными материалами .

- вторичный сектор (пищевая промышленность, строительство) — наиболее слабое звено в хозяйственном комплексе поселения , выполняющие функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса поселения.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики поселения.

Основу экономики поселения составляют средние и малые предприятия разных форм собственности. В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание бизнес–центра на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

3.6.  Производство и обслуживание

СП Мурапталовский сельсовет – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

Аграрный облик поселения определяют сельскохозяйственные предприятия.

В СП Мурапталовский сельсовет имеется СПК им.Кирова, АЗС, газовая заправка, шиномонтаж, пилорама, мельница, фермы КРС, МТМ, цех по розливу минеральной воды.

## 3.7 Промышленность

На территории СП Мурапталовский сельсовет согласно ранее разработанному генеральному плану нет предприятий промышленности.

3.8 Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера в СП Мурапталовский сельсовет представлена следующим спектром услуг, в число которых входят транспортные и коммуникационные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

В отраслевой структуре транспортного комплекса СП Мурапталовский сельсовет представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Системой автомобильного сообщения Мурапталовский сельсовет  хорошо связано с ближайшими сельскими поселениями.

Комплекс коммуникаций поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными современными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

В настоящее время в СП Мурапталовский сельсовет работает одно почтовое отделения ( с.Новомурапталово), отделение сбербанка.

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы населения СП Мурапталовский сельсовет, является сфера торговли и услуг.

В настоящее время в СП Мурапталовский сельсовет функционирует предприятия розничной торговли площадью 2215 м2 (магазины) . Гораздо хуже ситуация обстоит с динамикой и обеспеченностью населения бытовыми услугами, в населённых пунктах  предприятий бытового обслуживания.

Важное место в составе непроизводственной сферы занимает жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими является капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройства территории и капитальный ремонт дорог.

Постоянно возрастают расходы на благоустройство поселения. В их числе работы по санитарной очистке, озеленению, вывозке мусора, разбивке газонов и других видов.

Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов

Таблица 12

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 |
| Площадь жилых помещений в инд. домах, тыс. м2 | 7,502 | 15,004 | 22,506 | 30,008 | 37,51 | 45,012 | 52,514 | 60,016 | 67,518 | 7802,5 |
| Количество жителей в инд. домах, чел. | 2943 | 2949 | 2955 | 2961 | 2967 | 2973 | 2979 | 2985 | 2991 | 3001 |
| Потребление тепловой энергии от котельных общественных предприятий, Гкал/год | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 | 4568,2 |
| Потребление тепловой энергии от индивидуальных источников тепла, Гкал/год | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 | 1202,4 |
| Природный газ, тыс. м3/год | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 | 1604,7 |
| Водоснабжение тыс. м3/год | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 | 32,046 |
| Водоотведение тыс. м3/год | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 |

Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Технико-экономические показатели генерального плана Мурапталовский сельского поселения

Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Расчетный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно – территориальных образований | чел. | 2943 | 3183 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 290 | 300 |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 450 | 508 |
| 2.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 3 | 4 |
| 2.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв. м | 2011 | 2231 |
| 2.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 50 | 167 |
| 2.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв. м | 90 | 310 |
| 2.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | - | 9 |
|  | -Предприятие общественного питания | мест | 150 | 164 |
| 3 | Объекты агропромышленного комплекса |  |  |  |
| 3.1 | с.Новомураталово: |  |  |  |
|  | МТМ | объект | 1 | 1 |
|  | Склады зерна | объект | 1 | 1 |
|  | Пилорама | объект | 1 | 1 |
|  | Ферма КРС | объект | 1 | 1 |
|  | Мельница | объект | 1 | 1 |
|  | д. Аксарово |  |  |  |
|  | Ферма КРС | объект | 1 | 1 |
|  | Зерносклад | объект | 1 | 1 |
|  | МТМ | объект | 1 | 1 |
|  | д.Новокалтаево |  |  |  |
|  | Цех по разливу питьевой воды | объект | 1 | 1 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог: | км | н/д | 15,76 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего | куб. м / сутки | 2344 | 2403,57 |
| 5.1.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 8,100 | 29,194 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 5.2.1 | Поступление сточных вод, всего | куб. м / сутки | - | 840,31 |
| 5.2.1.1 | Производительность очистных сооружений | куб. м / сутки | - | 300 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность электроэнергии, всего | тыс. кВт ч/год | 1652 | 1820,05 |
| 5.4 | Теплоснабжение | Гкал/час | 13,07 | н/д |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | н/д | - |
| 6.5 | Газоснабжение | км | 17,495 | 23,695 |
| 6.5.1 | Потребление газа, всего | тыс.куб. м / год | 3605,5 | 4014,2 |

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного

развития системы водоснабжения

Таблица14

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоснабжения | тыс. м2 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 | 13,735 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды на 1 чел. | м3/чел. год | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 индивидуальных домов | м3/м2 в год | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

4.2 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

Таблица15

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоотведения | м2 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 | 7,507 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 | 37,449 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (индивидуальнее дома дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 чел. | м3/чел. год | 12,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 индивидуальных домов | м3/м2 в год | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

4.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы газоснабжения

Таблица16

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Eд. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 | 1862,8 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (индивидуальные дома) | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (частные жилые дома) | % | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление газа на 1 чел. | м3/чел. год | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Удельное потребление газа на 1 м2 индивидуальных домов | м3/м2 в год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 17

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 54 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 50 мм, проходящий по улицам д.Новокалтаево, длиной 1,500 км, на трубопровод из пластика | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2017 | 3750000 | 1875000 | 1875000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 50мм, проходящий по улицам населенных пунктов с. с.Якутово, общей длиной 2,000 км, на трубопровод из пластика | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2016 | 2018 | 5000000 | 2500000 | 2500000 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 50мм, проходящий по улицам населенных пунктов с.Новомурапталово, общей протяженностью 1,500 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2018 | 2019 | 3750000 | - | - | 1875000 | 1875000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 110мм, проходящий по улицам населенных пунктов д.Юшатырка, общей протяженностью 1,500 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2018 | 2019 | 3750000 |  |  | 1875000 | 1875000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заменить участок магистральной сети из чугунного и стального трубопровода, диаметром в 110мм, проходящий по улицам населенных пунктов д.Кр.маяк протяженностью 1,600 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения | 2019 | 2020 | 4000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Юшатырка, общей протяженностью 378 метров |  | 2019 | 2020 | 945000 | - | - | - | 472 500 | 472 500 | - | - | - | - | - |
| 7 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Аксарово, общей протяженностью 1588 метров |  | 2019 | 2020 | 3970000 | - | - |  | 1985000 | 1985000 | - | - | - | - | - |
| 8 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Мураптал, общей протяженностью 242 метров |  | 2019 | 2020 | 2 466 000 | - | - |  | 1 233 000 | 1 233 000 | - | - | - | - | - |
| 9 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Старомурапталово, общей протяженностью 4156 метров |  | 2019 | 2020 | 10390000 |  |  |  | 5195000 | 51950 |  |  |  |  |  |
| 10 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в с. Новомурапталово, общей протяженностью 12048 метров |  | 2019 | 2020 | 30120000 |  |  |  | 15060000 | 15060000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в с. Якутово, общей протяженностью 4053 метров |  | 2019 | 2020 | 10132500 |  |  |  | 5066250 | 5066250 |  |  |  |  |  |
| 12 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Новоаллабердино, общей протяженностью 1477 метров |  | 2019 | 2020 | 3692500 |  |  |  | 1846250 | 1846250 |  |  |  |  |  |
| 13 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Красный Маяк, общей протяженностью 770 метров |  | 2020 | 2021 | 1925000 |  |  |  |  | 962500 | 962500 |  |  |  |  |
| 14 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Кызыл Маяк, общей протяженностью 1121 метров |  | 2020 | 2021 | 2802500 |  |  |  |  | 1401250 | 1401250 |  |  |  |  |
| 15 | Проложить новый участок сети водопровода диаметром 50 мм, в д. Новокалтаево, общей протяженностью 3361 метров |  | 2020 | 2021 | 8402500 |  |  |  |  | 4201250 | 4201250 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 89.988.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2021 | 2022 | 1 800 000 | - | - | - | - | - | - | 1 800 000 | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица 19

| Наименование, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ, руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Замена трансформаторов | Уменьшение потерь электрической энергии | 2016 | 2025 | 6.816.000 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 | 681,6 |
| Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Уменьшение потерь электрической энергии | 2016 | 2025 | 70,000 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка в жилых домах зданиях и сооружениях электрических счетчиков повышенной классности точности | Энегоучет, экономия электрической энергии до 45,9 т.у.т. | 2016 | 2025 | 50,000 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  | 6.936.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 Инвестиционные проекты

- «Инвестиционный паспорт муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан», с. Ермолаево, 2012 год;

- Комплексная программа социально-экономического развития  муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: республиканский бюджет, бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения Мурапталовский сельсовет, тарифная составляющая, инвестиции и внебюджетные средства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Сводная таблица инвестиционных мероприятий

Таблица 20

| Наименование | Руб. |
| --- | --- |
| Водоснабжение | 89.988..500 |
| Водоотведение | 1.800.000 |
| Электроснабжение | 6.936.000 |
| Всего: | 91.795.436 |
| Обозначенная стоимость проектов рассчитана по укрупненным критериям и может измениться по результатам подготовленной проектной и сметной документаций. Источники инвестиций не исключают возможности реализации проектов при вложении инвестиций сторонними организациями (инвесторами). |

7. Управление программой

Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-	разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-	контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-	методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

-	Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.	периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.	верификация данных;

3.	анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.